## Slide 1
AgentGuard
基于 openvela + ESP-DL 的桌面健康与隐私守护终端
端侧人数感知 · 久坐提醒 · 自动隐私遮罩 · 事件统计
2026 首届 openvela AI 硬件开发者大赛｜AI 硬件产品创新
【待填写：正式队伍名称 / 成员真实姓名】

## Slide 2
01 真实问题：健康与屏幕隐私同时发生
久坐风险
伏案工作时容易忽略时间，普通定时器无法判断用户是否真的在座。
需要结合“人在画面中”的实际状态计时和提醒。
窥屏风险
开放办公室或家庭环境中，身后来人可能看到敏感屏幕。
需要在第二人出现时快速、自动、可恢复地遮挡电脑。
隐私约束
云端视觉会引入图像上传和网络依赖。
AgentGuard 在开发板本地检测，只把结构化事件发送给电脑。

## Slide 3
02 方案：一个端侧感知、双场景闭环
V4L2 摄像头
RGB565 实时帧
图像不离开开发板
→
ESP-DL
人脸框 + 人数
尽量保留官方算法层
→
策略状态机
久坐 / 隐私 / 故障降级
确定性、可复现
→
反馈
LCD / LED
USB / HTTP
健康闭环
在座计时 → STAND UP → LED 闪烁 → BOOT 确认 → 事件统计
隐私闭环
隐私待命 → FACE:2 → LED 双闪 + 电脑遮罩 → FACE:1 自动恢复

## Slide 4
03 核心实现与 openvela 能力
图形与多媒体通路
• V4L2 获取摄像头帧
• 240×240 LCD 实时预览
• 多人检测框与状态底栏
• DMA/缓存路径稳定化
ESP-DL 兼容层
• RGB565 输入适配
• NuttX 内存与任务兼容
• 官方算法层最小改动
• 不进行主人身份识别
系统与协同
• LittleFS 有界事件日志
• USB 串口优先，HTTP 可选
• 电脑通知、全屏遮罩、CSV
• 断线不阻塞板端检测

## Slide 5
04 可演示的完整功能链
人脸检测与人数统计
FACE:0 → FACE:1 → FACE:2
单人显示一个框，双人显示两个框
久坐提醒
DEMO 20 秒
STAND UP + LED + 电脑通知 + BOOT 确认
隐私保护
第二人进入即触发
Power LED 双闪 + 电脑不透明全屏遮罩
事件统计
久坐 / 确认 / 隐私
实时面板、JSONL 留存与 CSV 导出

## Slide 6
05 工程证据与可靠性边界
22
电脑端自动化测试
代理、USB 启动、事件统计、Dashboard 和 Demo 启动器测试通过。
2,414,780 B
最终固件
小于 0x300000 分区限制；刷写时 Flash 哈希验证通过。
SHA-256: fbf3dbe8…0b27ddf
16 / 2,229
AI 会话 / 事件
2,421,811 Token；官方日志校验器 ALL OK；沉淀 1 个可复用 Coding Skill。
真实性边界：未使用标准数据集测量精确率/召回率，未宣称主人识别、KWS、手势、功耗或长稳数据。

## Slide 7
06 价值与下一步
应用价值
• 面向开放办公室、家庭书房和本地隐私工作台
• 不依赖云端视觉，降低部署与隐私成本
• 状态机可迁移到更多带摄像头的 openvela 终端
• 电脑代理扩展通知、统计和安全策略
后续规划
• 补充标准数据集、功耗与长时间稳定性测试
• 优化边缘角度和遮挡下的多人稳定性
• 设计桌面外壳与更清晰的本地交互
• 资源允许时增加符合指定唤醒词的本地 KWS

## Slide 8
让桌面终端看得见风险，
但不让摄像头画面离开设备。
AgentGuard · openvela + ESP-DL
代码仓库：https://github.com/open-vela/contest2026_123_momohuhuhuluobudui
【待填写：正式队伍名称 / 成员真实姓名】